Рекомендации по установке ремонтных связей

Ремонтные связи устанавливаются с целью восстановления утраченных или неустановленных связей в многослойных стенах зданий. Основное назначение ремонтной связи –привязка внешних облицовочных слоев здания к внутренней несущей стеной. Между внешней облицовочной стеной здания и внутренней стеной может находится слой утеплителя. В качестве ремонтной связи может применяться резьбовая шпилька из нержавеющей сталь А4. Для фиксации шпильки во внешней облицовочной и внутренней стенах используются  составы для химических анкеров FIS, UPM производства fischer (Германия). Имеющие соответствующие допуски, на применение в строительстве на территории России. Тип состава для химической анкеровки зависит от применяемых стеновых материалов. Геометрические размеры ремонтной связи, количество химического состава для ремонтной связи определяется исходя из требуемой нагрузочной способности ремонтной связи, в соответствии со справочным данными из технического каталога. Для подтверждения правильности выбора размеров ремонтной связи, производятся натурные испытания нагрузочных свойств связи в соответствии с рекомендациями, изложенными в техническом свидетельстве на составы для химических анкеров.

Технология установки ремонтной связи несколько отличается в зависимости от конструкции стен.

Для установки ремонтной связи в многослойную стену из полнотелых материалов, без слоя утеплителя, в стене сверлится отверстие глубиной L= L1+10мм, где L1 –длина ремонтной связи. В отверстие вводится состав для химических анкеров FIS или UPM. Количество состава рассчитывается по определенной методике. В отверстие с составом для химических анкеров вставляется ремонтная связь. Для герметизации отверстия во внешней стене здания, в отверстие вводится дополнительно еще 2-3мл состава для химических анкеров.

Для установки ремонтной связи в многослойную стену выполненную из пустотелых материалов применяется специальная анкерная сетчатая гильза с фасонными заглушками по ТУ 51-0303-13-12 (производства ИП Новиков А.В. Россия). В случае закрепления внешней стены из пустотелого, щелевого кирпича порядок работ будет следующий:

- просверлить отверстие глубиной L= L1+10мм, где L1 –длина ремонтной связи.

- ввести в отверстие во внутренней стене расчетное количество состава для химических анкеров.

- надеть на ремонтную связь сетчатую гильзу с фасонной заглушкой по ТУ 51-0303-13-12.

- установить ремонтную связь с сетчатой гильзой в сборе в отверстие. При правильной установке, внешний край ремонтной связи должен быть утоплен на 10мм относительно плоскости внешней стены. Внешний край сетчатой гильзы также должен быть утоплен на 3-4мм относительно плоскости внешней стены.

- надеть на статический смеситель инъекционный адаптер (производство ИП Новиков А.В. Россия).

- заполнить сетчатую гильзу с установленной ремонтной связью составом для химически анкеров. Количество состава для химических анкеров считается по методике расчета химических анкеров.

7. Для герметизации отверстия во внешней стене здания, в отверстие вводится дополнительно еще 2-3мл состава для химических анкеров.

Дополнительную информацию по материалам, методике расчета, проведению испытаний можно получить по телефонам

+7 495 765-5791, +7 495 771-3519. Или обратившись письменно на электронный адрес info@krepezi.ru

С наилучшими пожеланиями, Новиков Александр Владимирович

www.krepezi.ru